形式 Model No. 基本 步級角 Deg. Step Angle 額定 電壓 V/Phase Voltage 額定 電流 A/Phase Current 線圖 阻抗 /Phase Resistance 線圖 感抗 mH/Phase Inductance 激磁最大靜止力矩 N-m(kgf-cm) Holding Torque 馬達長 L mm Motor Length 轉子 慣量 x10-7kgm2 Rotor Inertia 重量 (g) Weight 單軸 Single Shaft 雙軸 Double Shaft TS3653N1E1 TS3653N11E1 1.8 5.2 1 5.2 5.4 0.39(3.9) 39 120 0.45 TS3653N1E2 TS3653N11E2 1.8 2.8 2 1.4 1.4 0.39(3.9) 39 120 0.45 TS3653N1E3 TS3653N11E3 1.8 1.9 3 0.63 0.6 0.39(3.9) 39 120 0.45 TS3653N2E4 TS3653N12E4 1.8 7.2 1 7.2 11 0.9(9) 54 260 0.7 TS3653N2E5 TS3653N12E5 1.8 3.6 2 1.8 2.5 0.9(9) 54 260 0.7 TS3653N2E6 TS3653N12E6 1.8 2.3 3 0.75 1.2 0.9(9) 54 260 0.7 TS3653N3E7 TS3653N13E7 1.8 8.2 1 8.2 14 1.35(13.5) 76 430 1 TS3653N3E8 TS3653N13E8 1.8 4.5 2 2.25 3.6 1.35(13.5) 76 430 1 TS3653N3E9 TS3653N13E9 1.8 3 3 1 1.6 1.35(13.5) 76 430 1 TS3653N4E12 TS3653N14E12 1.8 2.2 5 0.44 1.4 2(20) 84 520 1