| 輸 入 信 號 說 明 PIN NO. 標示 名稱 功能說明 O.H 過熱指示燈 過熱時紅燈亮起 RUN 運轉時電流設定旋鈕 馬達輸出電流調整 1 + PULSE + (CCW+) 單脈波：脈波輸入 雙脈波：逆轉方向(CCW)脈波輸入 2 PU PULSE- (CCW-) 3 + DIR+ (CW+) 單脈波：旋轉方向輸入光耦合器"ON"逆轉 雙脈波：正轉方向( CW)脈波輸入 4 DR DIR- (CW-) 5 + MOTOR FREE+ 光耦合器"OFF"時,正常提供馬達電流 "ON"時,停止提供達電流 6 MF MOTOR FREE- 7 + TIMING+ 每0.72度輸出一次 8 TM TIMING- 9 +V DC12~40V 驅動電源輸入DC12~40V 10 -V GND 11 AC A.COM TAMAGAWA (ORIENTAL) 高扭力型 馬達輸出接線 黃 12 BC B.COM 白 13 +A A 黑 14 -A A/ 綠 15 +B B 紅 16 -B B/ 藍 |  |
| --- | --- |

指撥開關SW設定說明

| 1 | X |
| --- | --- |
| 2 | ON | 雙脈波(2P)CW+CCW | OFF | 單脈波(1P)PLUSE+DIR |
| STEP/REV. | 200 | 400 | 800 | 1000 | 1600 | 2000 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | 20000 | 40000 |
| 3 | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 4 | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON |
| 5 | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF |
| 6 | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |