| 特 色 |  | 價格低。 | 規 格 |  | 輸入電源 | DC24V~36V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小型輕量。 |  |  |  | 3A以上 |
|  |  | 自動電流下降功能。 |  |  | 驅動電流 | 1.4A/相 MAX |
|  |  | 馬達激磁OFF功能。 |  |  | 環境溫度 | 0~40oC |
|  |  | 運轉電流及停止電流獨立調整。 |  |  | 重量 | 196g |
|  |  | 激磁原點輸出。 |  |  |  |  |

|  | 接頭 | 腳位 | I/O | 功能說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CON1 | + | IN | 單脈波(1P):脈波輸入 雙脈波(2P):正轉(CW)脈波輸入 |
|  |  | PU |  |  |
|  |  | + | IN | 單脈波(1P):方向選擇"ON"時正轉,"OFF"時逆轉 |
|  |  | DR |  | 雙脈波(2P):逆轉(CCW)脈波輸入 |
|  | CON2 | +24V | IN | 驅動器電源輸入 DC24~36V |
|  |  | GND |  |  |
|  | CON3 | A | OUT | TAMAGAWA (ORIENTAL) 高扭力型馬 達輸出接線 | 藍 |
|  |  | B |  |  | 紅 |
|  |  | C |  |  | 橙 |
|  |  | D |  |  | 綠 |
|  |  | E |  |  | 黑 |
|  | CN4 | -H.OFF | IN | 馬達激磁解除輸入"ON"時激磁解除,"OFF"時正常激磁 |
|  |  | -H.OFF |  |  |
|  |  | +TIMING | OUT | 激磁相原點輸出(NPN輸出),相原點時,輸出"ON",其餘"OFF" |
|  |  | -TIMING |  |  |

指撥開關SWITCH設定說明

| NO. | 標示 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2P/1P | 單脈波/雙脈波 |
| 2 | HALF/FULL | 全步進/半步進 |
| 3 | OFF/TEST | OFF/自我測試 |

| 刻度 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RUN (A/相) | 1.4 | 1.2 | 1.02 | 0.92 | 0.81 | 0.75 | 0.69 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 0.5 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.4 | 0.38 |
| STOP(%) | 100 | 86 | 73 | 66 | 58 | 54 | 49 | 46 | 41 | 39 | 36 | 34 | 32 | 30 | 29 | 27 |