| 輸 入 信 號 說 明 接頭 PIN NO. 名稱 功能說明 CN1 1 CW + (PULSE +) 單脈波：脈波輸入 雙脈波：正轉方向(CW)輸入 2 CW - (PULSE -) 3 CCW+(CW/CCW +) 單脈波：旋轉方向輸入(H)時正轉 雙脈波：逆轉方向(CCW)輸入 4 CCW-(CW/CCW -) 5 HOLD OFF + (H)時馬達激磁OFF 6 HOLD OFF - CN2 1 TIMING 全步級：10個PULSE輸出一次 2 O.H. 驅動器過熱信號輸出 3 COM 信號輸出共同點 CN3 1 BLUE TAMAGAWA (ORIENTAL) 高扭力型 馬達輸出接線 藍 2 RED 紅 3 ORANGE 橙 4 GREEN 綠 5 BLACK 黑 CN4 1 FG 接地 2 FG 3 AC100V 驅動器電源輸入AC110V 4 AC100C RUN旋鈕 運轉時電流設定旋鈕 馬達運轉電流調整 STOP旋鈕 停止時電流設定旋鈕 馬達停止電流調整 |  |
| --- | --- |

指撥開關SW設定說明

NO. 功能模式 位置 作用 位置 作用 1 輸入信號方式 1P 單脈波方式 2P 雙脈波方式 2 步進角 FULL 0.72o/pulse HALF 0.36o/pulse 3 自動電流降低 OFF 無效 A.C.D. 有效 4 過熱保護 OFF 無效 A.H.O. 有效 5 自我測試 TEST 測試 OFF 關閉