規格： 輸入電源 驅動電流 驅動方式 使用溫度範圍 重量 ：AC100V~115V 50/60HZ 350VA ：0.5A~1.4A/相 ：雙極性定電流驅動 ：0~40oC ：約800g 適合馬達 多摩川精機、山洋電氣、東方馬達等，之5條接線或10條接線五相步進馬達

輸入脈波規格 脈波幅寬 脈波間隔 上昇下降時間 0.5µs Min 0.5µs Min 1µs Min 最高脈波頻率 脈波電壓 內部阻抗 500K PPS (1)4~8V (0) 0.5V~-8V 300 (F.R.) 390 (C.D, H.O, D.S)

指撥開關SW設定說明

NO 銘板文字 功能模式 ON OFF 5 OP 內部機能確認 使用時OFF 4 L/H.V 驅動電源切換 高速高扭力 正常運轉置左側 3 C.D 自動電流降低 不動作 動作 2 2/1CK 輸入信號方式 單脈波方式(PULSE+DIR) 雙脈波方式(CW,CCW) 1 TEST 自我測試功能 100 PPS運轉 注1： 分割數的設定決定測試脈波100PPS轉速，雙脈波時是朝CW旋轉，單脈波時是依據"R"輸入來決定方向 ("R"輸入(O)時CCW旋轉)。 注2： 自動電流降低是為了減少馬達發熱，此功能是當馬達停止時自動減少馬達之驅動電流。最終脈波結束約150ms電流減少，驅動電流減少時靜止扭力會跟著減少。 注3： L/HV切換至高速扭力時，馬達會較易發熱請特別注意。

微步進設定方法

分割數的設定表 SW No. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 分割數 1 2 4 5 8 10 20 40 80 16 1脈波之微步進角度： 驅動中，若只須1種微步進驅動時，則請利用數位開關M1來設定分割數。 往覆運動時當行走完後，需變更速度或分割時，或需2種微步進驅動時，請利用數位開關M1、M2來設定分割數。 M1、M2的切換，請參考後述輸出入接頭D.S的說明。

驅動電流設定方法

馬達驅動電流為銘板上標示"RUN"的旋轉式SW來設定。設定值如下表 驅動電流設定(旋轉式數位SW RUN) SW No. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 電流值(A) 0.25 0.58 0.66 0.75 0.81 0.88 0.96 1.03 1.10 1.15 A B C D E F 1.25 1.30 1.40 1.47 1.53 1.60 例：額定電流1.4A/相之馬達則SW設定為C

自動電流降低設定方法

馬達停止時驅動電流為銘板上標示STOP旋轉式數位SW來設定。設定值如下表請注意表內數值為設定"RUN"電流的百分比(%) 自動電流降低設定(旋轉式數位SW STOP SW No. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % 27 31 36 40 45 50 54 58 62 66 A B C D E F 70 74 78 82 86 90 例：驅動電流在1.4A/相，SW設定為5，則馬達停止時驅動電流為0.7A/相

輸入輸出信號

輸入輸出為光耦合界面。光耦和開關導通時為理論值(1) 接腳編號 信號名稱 接腳編號 信號名稱 功能說明 A1 F+ B1 F- 單脈波為脈波輸入 雙脈波為正轉信號(CW)輸入 A2 R+ B2 R- 單脈波為運轉方向輸入 雙脈波為反轉信號(CCW)輸入 A3 C.D+ B3 C.D- (O)自動電流降低功能ON 注4 A4 H.O+ B4 H.O- (1)馬達激磁OFF A5 D.S+ B5 D.S- (O)選擇M1、(1)選擇M2 A6 B6 N.C A7 B7 N.C A8 Z.P+ B8 Z.P- 原點激磁ON 注5 注4： C.D信號或C.D指撥開關ON時自動電流降低OFF。 注5： 激磁程序O時ON，以0.72度5相馬達而言每7.2度輸出一次，但輸入電源後於切換步進角時可能會有沒有輸出的狀況。

馬達端子台說明

銘板的文字 格式 5線式 10線式 1 馬達接線 藍 藍+黑 2 紅 紅+棕 3 橙 紫+橙 4 綠 黃+綠 5 黑 白+灰 AC AC100~115V AC F.G 機殼接地

注意事項：

D.S信號切換的前後0.1ms間，請勿輸入脈波。 當H.O端子輸入 ( 1 ) 則馬達軸會變為自由狀態，馬達於運轉中、或停止時輸出軸都會變成自由狀態(free)。 當需要高速扭力時，請將指撥開關L/VH切至ON位置。但此時馬達較易發熱請特別注意。 輸出入信號現請使用有遮蔽網之電纜，並請與其他信號線隔離。 未使用之輸入端子請將其短路。 請利用底座固定面固定本驅動器。若置於配電箱內請注意通風設施。

*上述規格變更不另行通知