| 輸 入 信 號 說 明 接頭 PIN NO. 名稱 功能說明 CN1 1 CW + (PULSE +) 單脈波：脈波輸入 雙脈波：正轉方向(CW)輸入 2 CW - (PULSE -) 3 CCW+(CW/CCW +) 單脈波：旋轉方向輸入(H)時正轉 雙脈波：逆轉方向(CCW)輸入 4 CCW-(CW/CCW -) 5 HOLD OFF + (H)時馬達激磁OFF 6 HOLD OFF - CN2 1 TIMING 全步級：10個PULSE輸出一次 2 O.H. 驅動器過熱信號輸出 3 COM 信號輸出共同點 CN3 1 BLACK TAMAGAWA (ORIENTAL) 高扭力型 馬達輸出接線 黑 2 GREEN 綠 3 ORANGE 橙 4 RED 紅 5 BLUE 藍 CN4 1 FG 接地 2 FG 3 AC90~230V 驅動器電源輸入AC85~264V 4 AC90~230V RUN旋鈕 運轉時電流設定旋鈕 馬達運轉電流調整 STOP旋鈕 停止時電流設定旋鈕 馬達停止電流調整 |  |
| --- | --- |

指撥開關SW設定說明

| NO. | 功能模式 | 位置 | 作用 | 位置 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 輸入信號方式 | 1P | 單脈波方式 | 2P | 雙脈波方式 |
| 2 | 步進角 | FULL | 0.72o/pulse | HALF | 0.36o/pulse |
| 3 | 自動電流降低 | OFF | 無效 | A.C.D. | 有效 |
| 4 | 過熱保護 | OFF | 無效 | A.H.O. | 有效 |
| 5 | 自我測試 | TEST | 測試 | OFF | 關閉 |
| 6 | 異常動作選擇 | AL.S | 脈波截斷 | AL.C | 脈波繼續 |